А.О. Клементьев, аспирант (2 год обучения) Рук.: к.т.н., доцент каф. «Мосты и транспортные тоннели» Смердов Д.Н.

АНАЛИЗ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗГИБАЕМЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННОЙ АРМАТУРОЙ

Выполнено численное моделирование двенадцатиметровой мостовой тавровой балки, изготовленной по типовому проекту 3.503.1-73М. Моделирование балки производилось в программном комплексе ANSYS. Бетон балки представлен объемными конечными элементами типа SOLID65, армирование балки моделировалось линейными конечными элементами типа LINK8 в растянутой и сжатой зоне.

Объемные конечные элементы типа SOLID65 предназначены для моделирования элементов, допускающих трещинообразование при растяжении, данный элемент также допускает возможность разрушения материала при сжатии (дробление материала в сжатой зоне). С учетом того, что рассматриваемый бетонный элемент в соответствии с предварительно выполненными расчетами разрушается вследствие достижения растянутой арматурой предела прочности на растяжение. Диаграмма σ − ε для бетона принималась криволинейной.